|  |  | Vigente desde: 04-07/12 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Edición: 000 |
|  | FICHA TÉCNICA OXIGENO GASEOSO | Código: HS-002-GC-008 |
|  |  | Página 1 de 6 |

1.  PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre del producto	Oxígeno medicinal gaseoso

Nombre químico	Oxígeno, O2

Estado	Gas comprimido

Número UN	1072

Distribuidor	OXIGAS.H.

Dirección	Calle 45 # 8 - 124 León XIII Soacha

7768243 – 3115310885 - 3124058446

Teléfonos y horarios

Lunes a sabado 8:00 am a 5:00 pm

E-mail	oxigashtc@hotmail.com

2.  DESCRIPCIÓN

El oxígeno gaseoso es un gas naturalmente presente en el aire en una concentración aproximada del 21%, es un gas incoloro e inodoro. Se obtiene a partir de la licuefacción del aire.

3.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

| Elaboración | Revisión | Aprobación |
| --- | --- | --- |
| Elis Johanna Villalba | Carlos Rivera | Luis Ariel Villanueva |
| Jefe de aseguramiento de la calidad y Directora Técnica | Inspector de calidad | Jefe de Producción |
| 20/11/2012 | 20/11/2012 | 20/11/2012 |

|  |  | Vigencia: 20/11/2012 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Edición: 001 |
|  | FICHA TÉCNICA OXIGENO GASEOSO | Código: FT-GC-005 |

4.  ESPECIFICACIONES

Concentración de O2	Mínimo 99.5% Olor	Gas libre de olor Presión	2200 a 2300 psi

Envase	Cilindro verde oscuro.

Limpio, en buen estado.

Válvula	Válvula CGA 540

Válvula limpia y funcional

Etiquetado	Todas las unidades con etiquetas aprobadas en buen estado

Termoencogible	Todas las unidades con termoencogible en buen estado.

5.  USOS

Industria de alimentos

Industria	química, farmacéutica,  petróleo y gas

Industria metalmecánica

Piscicultura

Componente  de  mezclas  para  la  creación  de atmosferas  modificadas para  la  conservación  de cárnicos.

Enriquecimiento	del	aire	en	procesos	de fermentación.

Conversión	del	gas	natural	en	combustibles líquidos.

Participación en reacciones de oxidación. Enriquecimiento	del	aire	en	procesos	de

fermentación.

Cierre de ampollas de vidrio con llama. Análisis químico.

Enriquecimiento de llamas.

Fundición y procesamiento de metales. Soldadura oxiacetilénica.

Oxicorte.

Industria del papel	Participación en el proceso de blanqueamiento de la pasta de papel.

Otros usos	Tratamiento de aguas residuales

| Elaboración | Revisión | Aprobación |
| --- | --- | --- |
| Elis Johanna Villalba | Carlos Rivera | Luis Ariel Villanueva |
| Jefe de aseguramiento de la calidad y Directora Técnica | Inspector de calidad | Jefe de Producción |
| 20/11/2012 | 20/11/2012 | 20/11/2012 |

|  |  | Vigencia: 20/11/2012 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Edición: 001 |
|  | FICHA TÉCNICA OXIGENO GASEOSO | Código: FT-GC-005 |

| MANUFACTURA DEL ACERO POR EL PROCESO BÁSICO DE OXIGENO |
| --- |
| Principio | En el acero producido a partir de arrabio, el problema básico es oxidar las impurezas presentes, las cuales se remueven entonces ya sea como gas (en el caso de la impureza principal, carbono) o en la escoria (en el caso del silicio, fósforo y azufre). El oxigeno se suministra ya sea por un soplo de aire (como en la mayoría de los métodos antiguos) o como oxigeno puro (en los métodos modernos) |
| Proceso Linz y Donawitz en Austria Inyección de oxígeno | Consiste en suministrar oxigeno a una presión de 140 a 180 psi. El horno se inclina para recibir la carga, primero chatarra y después arrabio fundido, el oxigeno produce con rapidez oxido de hierro en el metal fundido y esto, a su vez, oxida el carbono, causando una agitación vigorosa del metal fundido conforme se produce el monóxido fe carbono y el bióxido de carbono. Entonces el horno se inclina, primero a un lado para sangrar el acero a través de una sangradera y después al otro lado para verter la escoria. El horno básico de oxigeno puede producir acero a la velocidad de cerca de 360 toneladas métricas por hora, por horno; en tanto que el horno básico y hogar abierto solo puede producir a la velocidad de cerca de 55 toneladas métricas por hora, por horno. |
| Ventajas | Aumento de la velocidad en los procesos de fundición; al utilizar oxigeno para producir oxido de Hierro. |

| SOLDADURA OXIACETILÉNICA |
| --- |
| Principio | Este proceso de soldadura consiste en una llama de alta temperatura producida por la combustión de acetileno con oxígeno, dirigida por un soplete, el intenso calor de la llama (3480 ºC aproximadamente) funde la superficie del metal base para formar el charco de soldadura, se añade metal de aporte para llenar las separaciones o las ranuras. A medida que la llama se desplaza a lo largo de la unión, el metal base fundido y el metal de aporte se solidifican para producir el trabajo de soldado. |
| Metales a soldar | La mayoría de metales comunes. |
| Espesor del metal | Hasta ¼ de pulgada. |
| Posiciones para soldar | Puede usarse en todas las posiciones. |
| Ventajas | El equipo es portátil y muy versátil. No es un proceso muy costoso. El charco de soldadura es visible para el soldador. |
| Limitaciones | Es uno de los procesos más lentos debido a la transferencia de calor y a la temperatura. |

| Elaboración | Revisión | Aprobación |
| --- | --- | --- |
| Elis Johanna Villalba | Carlos Rivera | Luis Ariel Villanueva |
| Jefe de aseguramiento de la calidad y Directora Técnica | Inspector de calidad | Jefe de Producción |
| 20/11/2012 | 20/11/2012 | 20/11/2012 |

|  |  | Vigencia: 20/11/2012 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Edición: 001 |
|  | FICHA TÉCNICA OXIGENO GASEOSO | Código: FT-GC-005 |

Apariencia	del	trabajo soldado

SOLDADURA OXIACETILÉNICA

La calidad del trabajo realizado con acetileno puede igualar a la calidad del metal base, siempre y cuando se use un metal de aporte adecuado, llama bien regulada, el fundente correcto y la habilidad del soldador.

Se obtiene penetración uniforme y bordes uniformes en el cordón de soldadura.

| METALES BASE SOLDABLES POR SOLDADURA OXIACETILÉNICA |
| --- |
| METAL BASE | METAL DE APORTE | LLAMA | FUNDENTE |
| Aluminio | Emparejable con el metal base | Ligeramente reductora | Fundente de aluminio |
| Latón | Latón de la marina | Ligeramente oxidante | Fundente de bórax |
| Bronce | Hojalata de cobre | Ligeramente oxidante | Fundente de bórax |
| Cobre | Cobre | Neutral | Ninguno |
| Cuproníquel | Cuproníquiel | Reductora | Ninguno |
| Inconel | Emparejable con el metal base | Ligeramente reductora | Fundente de fluoruro |
| Hierro fundido | Hierro fundido | Neutral | Fundente de bórax |
| Hierro forjado | Acero | Neutral | Ninguno |
| Plomo | Plomo | Ligeramente reductora | Ninguno |
| Monel | Emparejable con el metal base | Ligeramente reductora | Fundente de monel |
| Níquel | Níquel | Ligeramente reductora | Ninguno |
| Plata-níquel | Plata-níquel | Reductora | Ninguno |
| Acero baja aleación | Acero | Ligeramente reductora | Ninguno |
| Acero, carbono alto | Acero | Reductora | Ninguno |
| Acero, carbono bajo | Acero | Neutral | Ninguno |
| Acero, carbono mediano | Acero | Ligeramente reductora | Ninguno |
| Acero, inoxidable | Emparejable con el metal base | Ligeramente reductora | Fundente de aluminio |

| OXICORTE |
| --- |
| Principio | El corte con oxiacetileno, llamado a veces oxicorte, se utiliza solo para cortar metales ferrosos. El oxigeno de alta pureza produce la oxidación y combustión del hierro contenido en el acero al carbono. por lo tanto el proceso de oxicorte se utiliza para cortar y ranurar acero de bajo carbono y baja aleación que a altas temperaturas se oxiden rápidamente en presencia de oxigeno puro |
|  | Elaboración | Revisión | Aprobación |  |
|  | Elis Johanna Villalba | Carlos Rivera | Luis Ariel Villanueva |  |
|  | Jefe de aseguramiento de la calidad y Directora Técnica | Inspector de calidad | Jefe de Producción |  |
|  | 20/11/2012 | 20/11/2012 | 20/11/2012 |  |

|  |  | Vigencia: 20/11/2012 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Edición: 001 |
|  | FICHA TÉCNICA OXIGENO GASEOSO | Código: FT-GC-005 |

| OXICORTE |
| --- |
| Metales a cortar | Acero de bajo carbono y baja aleación, metales ferrosos. |
| Espesor del metal | Se puede cortar casi cualquier espesor cambiando la boquilla del equipo de acuerdo con el espesor del metal. |
| Ventajas | El equipo es portátil y muy versátil. No es un proceso muy costoso. Conveniente para el rango medio y alto de espesores. |
| Limitaciones | Es uno de los procesos más lentos debido a la transferencia de calor y a la temperatura. Baja calidad de corte debajo de 5 mm. de espesor Por el gran aporte térmico el calor afecta una zona amplia |

| OTROS PROCESOS CON LLAMA |
| --- |
| Modificación de las propiedades del acero | Al calentar un acero por encima de 723 ºC se produce una modificación de sus propiedades debida a un cambio estructural. Los átomos de carbono se desprenden de los cristales de carburo de hierro y se distribuyen uniformemente entre todos los cristales, al mismo tiempo se modifica la forma de la retícula cristalina que se hace cúbica centrada en las caras con 14 iones hierro, esta textura se denomina austenita. |
| Reconversión por enfriamiento lento | Si el enfriamiento es lento vuelve a formarse la estructura primitiva. |
| Reconversión por enfriamiento rápido o temple del acero | Se denomina temple a la austenitización, es decir, a calentar el acero a la temperatura de temple y enfriarlo luego con rapidez, por medio del temple se consiguen durezas que dependen del contenido de carbono. |
| Temple del aluminio | Algunas aleaciones de aluminio pueden someterse a tratamiento térmico para aumentar su resistencia mediante el proceso de temple. |
| Revenido | Es calentar a temperaturas menores una pieza templada y a continuación enfriarla. Con este proceso se pierde la mayor parte de la fragilidad y también parte de la dureza, aumentando la tenacidad. |
| Recocido | Es calentar una pieza hasta una temperatura determinada y mantenerla en esta temperatura enfriándola lentamente, de esta forma de eliminan las tensiones internas y las solidificaciones de la textura no deseadas. |
| Bonificado | Es un tratamiento térmico para conseguir mayor tenacidad con una determinada resistencia a la tracción mediante el templado y posterior revenido a altas temperaturas (500 a 650 ºC). |
| Enderezado con llama | La aplicación de calor localizado y el enfriamiento controlado se emplea para devolver su forma a piezas o conjuntos que han sido alterados, principalmente por efectos de una soldadura o con el fin de lograr ciertas formas o variaciones de las piezas en tratamiento. |
| Conformación en caliente | Se aplica calor localizado en la pieza a conformar y luego se le da forma aplicando una fuerza externa. |

| Elaboración | Revisión | Aprobación |
| --- | --- | --- |
| Elis Johanna Villalba | Carlos Rivera | Luis Ariel Villanueva |
| Jefe de aseguramiento de la calidad y Directora Técnica | Inspector de calidad | Jefe de Producción |
| 20/11/2012 | 20/11/2012 | 20/11/2012 |

|  |  | Vigencia: 20/11/2012 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Edición: 001 |
|  | FICHA TÉCNICA OXIGENO GASEOSO | Código: FT-GC-005 |

| OTROS PROCESOS CON LLAMA |
| --- |
| Limpieza con llama | Prepara las superficies para procesos retirando restos de óxidos o pinturas. |
| Precalentamiento | Para la soldadura de algunas aleaciones de acero, de grandes espesores, se requiere un calentamiento previo para evitar la aparición de grietas de temple. |
| Acabado de la soldadura | Eliminación de tensiones posterior a la soldadura. Extracción con llama: retira ciertas impurezas de la superficie y se usa para corregir defectos de soldadura. |

6.  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Resumen

Inhalación

Contacto con la piel o los ojos

La  sustancia   es   un   oxidante   fuerte   y   reacciona violentamente	con	materiales	combustibles	y reductores, originando peligro de incendio y explosión. El  impacto o calentamiento de cilindros a alta presión puede generar explosión.

Irritación del tracto respiratorio.

Altas concentraciones del gas (80%) puede provocar daños graves en los sistemas respiratorio y nervioso y

pérdida de la visión.

No existe peligro, salvo por la salida del gas a presión que puede producir lesiones o contusiones.

7.  MANEJO Y ALMACENAMIENTO

| Elaboración | Revisión | Aprobación |
| --- | --- | --- |
| Elis Johanna Villalba | Carlos Rivera | Luis Ariel Villanueva |
| Jefe de aseguramiento de la calidad y Directora Técnica | Inspector de calidad | Jefe de Producción |
| 20/11/2012 | 20/11/2012 | 20/11/2012 |

|  |  | Vigencia: 20/11/2012 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Edición: 001 |
|  | FICHA TÉCNICA OXIGENO GASEOSO | Código: FT-GC-005 |

8.  DETECCIÓN DE ESCAPES Y FUGAS

Los escapes en cilindros de oxígeno gaseoso pueden detectarse aplicando solución jabonosa en tuberías y equipos y si existe una fuga se formarán burbujas.

En caso de trabajar en áreas cerradas debe contarse con un analizador de oxígeno para detectar posible aumento de la concentración de oxígeno en el ambiente que pueda causar los efectos tóxicos del oxígeno en altas concentraciones.

9.  MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA Y EQUIPO

Material de cilindros	Cilindros de acero al carbono de alta presión.

Puede ser corrosivo para el acero al carbón en presencia de humedad.

Material	de	tubería, equipos y accesorios

Acoples

Incompatible  con  la  mayoría  de  elastómeros debido a posible ignición.

Todas  las  partes  en  contacto  con  el  oxígeno deben	estar	completamente	limpias	y desengrasadas.

Los acoples y accesorios deben estar diseñados para oxígeno gaseoso, para válvula CGA 540.

No deben usarse adaptadores.

Presión	Los cilindros, equipos y accesorios deben estar diseñados para alta presión.

| Elaboración | Revisión | Aprobación |
| --- | --- | --- |
| Elis Johanna Villalba | Carlos Rivera | Luis Ariel Villanueva |
| Jefe de aseguramiento de la calidad y Directora Técnica | Inspector de calidad | Jefe de Producción |
| 20/11/2012 | 20/11/2012 | 20/11/2012 |

|  |  | Vigencia: 20/11/2012 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Edición: 001 |
|  | FICHA TÉCNICA OXIGENO GASEOSO | Código: FT-GC-005 |

10. DESCRIPCIÓN DE CILINDROS Y VÁLVULAS

Cilindros

Los  cilindros  para  oxígeno  gaseoso  deben  ser  de  alta  presión, fabricados en acero al carbón o en aluminio, en una sola pieza, sin soldadura.

Los  cilindros  deben  cumplir  con  las  siguientes  condiciones  para  el llenado:   Identificación  de   acuerdo   con   el   gas   a   llenar,   prueba

hidrostática vigente, ausencia de daño externo, cuello y válvula en buen

estado y prueba del martillo conforme.

Los cilindros para oxígeno gaseoso deben ser de color  verde oscuro.

Válvula CGA 540

Válvulas

11. REGULADORES Y ACCESORIOS

Reguladores

Dispositivos de seguridad

Los reguladores reducen la presión de un gas o un líquido procedentes  de  una fuente,  como  un  cilindro  o  termo, para adecuarla al valor requerido por un dispositivo como podría ser un equipo de soldadura.

La selección del regulador debe considerar la presión de salida  del  gas,  la  presión  y  flujo,  la  precisión  y  las

características  propias del  proceso  en  el  que  se  va  a aplicar el gas.

Existen reguladores: de una y dos etapas, de baja y alta presión, con y sin flujometro de acuerdo con la aplicación específica.

En  los  equipos  de  oxicorte  y  soldadura  oxiacetilénica deben instalarse dispositivos de seguridad para disminuir el riesgo de retroceso de la llama, los más comunes son las   válvulas  unidireccionales  y  los  bloqueadores  de retroceso.

Las válvulas unidireccionales deben instalarse tanto en la conexión del gas combustible como en la de oxígeno,

estas válvulas impiden el flujo inverso del gas.

Los bloqueadores de retroceso detienen la llama en caso de retroceso e impiden el flujo inverso del gas.

| Elaboración | Revisión | Aprobación |
| --- | --- | --- |
| Elis Johanna Villalba | Carlos Rivera | Luis Ariel Villanueva |
| Jefe de aseguramiento de la calidad y Directora Técnica | Inspector de calidad | Jefe de Producción |
| 20/11/2012 | 20/11/2012 | 20/11/2012 |

|  |  | Vigencia: 20/11/2012 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Edición: 001 |
|  | FICHA TÉCNICA OXIGENO GASEOSO | Código: FT-GC-005 |

12. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Número UN	1072

Nombre producto	Oxígeno gaseoso

Clase DOT	2.2

Gas comprimido no inflamable (verde)

Riesgo secundario	5.1

Oxidante (amarillo)

Rótulos y etiquetas DOT

Condiciones

El	oxígeno	gaseoso	se	transporta	en cilindros.

Los	cilindros	deben	transportarse	en

posición vertical en vehículos abiertos.

El conductor debe conocer los riesgos de la carga.

| Elaboración | Revisión | Aprobación |
| --- | --- | --- |
| Elis Johanna Villalba | Carlos Rivera | Luis Ariel Villanueva |
| Jefe de aseguramiento de la calidad y Directora Técnica | Inspector de calidad | Jefe de Producción |
| 20/11/2012 | 20/11/2012 | 20/11/2012 |

|  |  | Vigencia: 20/11/2012 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Edición: 001 |
|  | FICHA TÉCNICA OXIGENO GASEOSO | Código: FT-GC-005 |

13. PREPARACIÓN COMERCIAL

Soplador Suministra	aire	al compresor a  una presión de 2 psi

Compresor no lubricado

Compresor lubricado

Toma el aire del medio ambiente o

Sistema de filtración Impide      el paso de partículas,  aceite  y agua del aire comprimido

Chiller de enfriamiento Reduce   la  temperatura   del aire  comprimido hasta  5ºC, para     eliminar     el     agua presente en el aire.

Torre de secado y eliminación de hidrocarburos

El    aire  pasa  a  través   de  un  tamiz

molecular que absorbe la humedad, los hidrocarburos, dióxido y   monóxido  de carbono presentes en el aire.

Control  de calidad

del  soplador y reduce  su volumen aumentando la presión a 13 bar. El aumento    de   la   presión    genera aumento de la temperatura

Termos

El producto rico en nitrógeno se recalienta sucesivamente en E1 para  ser  usado  como gas de regeneración en la   torre   de secado	y	eliminación	de hidrocarburos.

Intercambiador E1

El  aire ingresa a  la  caja fría pasando   a   través de un intercambiador	a contracorriente  de los gases salientes (-161ºC).

Clindros	Analizador de oxigeno El  oxígeno  gaseoso pasa a través de una red de tubería al    analizador de    oxigeno paramagnético  que mide la concentración de oxigeno en el producto.

Bomba de llenado

El  oxigeno liquido  purificado es subenfriado y  comprimido a 195 bares absolutos por  una bomba volumétrica. Este   oxigeno es recalentado en el intercambiador E1    para   su   uso   en    forma gaseosa.

Columna de destilación El	aire	se	calienta sucesivamente  en   la  columna de  destilación para  permitir  la separación del   nitrógeno y el oxígeno usando las  diferencias en los puntos de ebullición.

Turbina de expansión

El aire pre-enfriado ingresa a la    turbina de    expansión donde es enfriado por debajo de -150ºC, obteniéndose aire liquido.

El oxígeno líquido se almacena en la columna de destilación o en tanques criogénicos y mediante una bomba de llenado se envasa el oxígeno medicinal gaseoso en cilindros a alta presión (2200 a 2300 psi).

| Elaboración | Revisión | Aprobación |
| --- | --- | --- |
| Elis Johanna Villalba | Carlos Rivera | Luis Ariel Villanueva |
| Jefe de aseguramiento de la calidad y Directora Técnica | Inspector de calidad | Jefe de Producción |
| 20/11/2012 | 20/11/2012 | 20/11/2012 |

# Text boxes

|  | Estado físico (a condiciones normales) | Gaseoso |
| --- | --- | --- |
|  | Olor | Inodoro |
|  | Peso molecular | 32 g/mol |
|  | Punto de fusión | -219 ºC |
|  | Punto de ebullición (1.013 bar) | -183 ºC |
|  | Punto crítico | -118.6 ºC, 50.43 bar |
|  | Densidad del gas (1.013 bar en el punto de ebullición) | 4.475 kg/m3 |
|  | Gravedad específica del gas (1.013 bar) | 1.105 (Aire = 1) |
|  |  | 3 0.755 m /kg |
|  | Volumen específico del gas (1.013 bar y 21 ºC) |  |

|  | Los cilindros deben moverse por personal capacitado y en lo posible mediante carros transportadores. Los cilindros no deben rodarse o moverse en posición horizontal ni transportarse en vehículos cerrados. Abra la válvula lentamente. En el manejo de cilindros de oxigeno gaseoso, debe evitarse al máximo el contacto con grasas o materiales combustibles, debido al riesgo de incendio y explosión. |
| --- | --- |
|  | Manejo |  |

|  |  | Edición: 001 |
| --- | --- | --- |
|  | FICHA TÉCNICA OXIGENO GASEOSO | Código: FT-GC-005 |
|  |  | Página 1 de 10 |

|  | El área de almacenamiento debe estar delimitada, con el fin de evitar el paso de personal no autorizado. Separe e identifique los cilindros llenos y vacios. Los cilindros no deben obstruir las salidas o áreas de tránsito. Mantenga los cilindros asegurados mientras se encuentren almacenados. Proteja los cilindros de golpes o del contacto con sustancias químicas. No permita que la temperatura de almacenamiento sobrepase los 50 ºC. |
| --- | --- |
|  | Almacenamiento |  |

|  | Los acoples y otros accesorios deben ser específicos para oxígeno. |
| --- | --- |
|  | Accesorios |  |