## Slide 1
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS:
Proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemático de la información disponible
Para evaluar el nivel de riesgo (NR) se debería determinar lo siguiente:
NR = NP X NC
DONDE NP= Nivel de probabilidad
NC= Nivel de consecuencia
A su vez, para determinar el NP se requiere:
NP= ND X NE
DONDE ND= Nivel de deficiencia
NE= Nivel de exposición

## Slide 2
Nivel de deficiencia | ND | SIGNIFICADO
MUY ALTO (MA) | 10 | Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como muy posible la generación de incidentes, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos.
ALTO (A) | 6 | Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias significativa(s) o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja o ambos
MEDIO (M) | 2 | Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativa(s) o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.
BAJO (B) | NO SE ASIGNA VALOR | No se ha detectado anomalía destacable alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo esta controlado.
Determinación del nivel de deficiencia

## Slide 3
Nivel de exposicion | NE | SIGNIFICADO
CONTINUA (EC) | 4 | La situación de exposicion se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral
FRECUENTE (EF) | 3 | La situacion de exposicion se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos.
OCASIONAL (EO) | 2 | La situacion de exposicion se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.
ESPORADICA(EE) | 1 | La situacion de exposición se presenta de manera eventual.
Determinación del nivel de exposicion
Niveles de probabilidad |  | Nivel de exposicion (NE) |  |  | 
 |  | 4 | 3 | 2 | 1
Nivel de deficiencia (ND) | 10 | MA - 40 | MA - 30 | A - 20 | A - 10
 | 6 | MA - 24 | A - 18 | A - 12 | M - 6
 | 2 | M - 8 | M - 6 | B - 4 | B - 2
Determinación del nivel de Probabilidad

## Slide 4
Nivel de deficiencia | NP | SIGNIFICADO
MUY ALTO (MA) | Entre 40 y 24 | Situacion deficiente con exposicion continua, o muy deficiente con exposicion frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia
ALTO (A) | Entre 20 y 10 | Situacion deficiente con exposicion frecuente u ocasional, o bien situacion muy deficiente con exposicion ocasional o esporádica. La materialización del Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral.
MEDIO (M) | Entre 8 y 6 | Situacion deficiente con exposicion esporádica, o bien situacion mejorable con exposicion continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.
BAJO (B) | Entre 4 y 2 | Situacion mejorable con exposicion ocasional o esporádica, o situacion sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposicion. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.
Significado de los niveles de probabilidad

## Slide 5
Nivel de consecuencias | NC | SIGNIFICADO
 |  | DAÑOS PERSONALES
Mortal o catastrófico (M) | 100 | Muerte (s)
Muy Grave (MG) | 60 | Lesiones graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez)
Grave (G) | 25 | Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT)
Leve (L) | 10 | Lesiones que no requieren hospitalización
Determinación del nivel de consecuencias
Nota: para evaluar el nivel de consecuencias, se debe tener en cuenta la consecuencia directa mas grave que se pueda presentar en la actividad valorada

## Slide 6
Niveles de riesgo y de intervención NR = NP x NC |  | Nivel de probabilidad (NP) |  |  | 
 |  | 40-24 | 20-10 | 8-6 | 4-2
Nivel de consecuencias (NC) | 100 | I 4000-2400 | I 2000-1200 | I 800-600 | II 400-200
 | 60 | I 2400-1440 | I 1200-600 | II 480-360 | II 240 III 120
 | 25 | I 1000-600 | II 500-250 | II 200-150 | III 100-50
 | 10 | II 400-240 | II 200 III 100 | III 80-60 | III 40 IV 20
Determinación del nivel de Riesgo y de intervención

## Slide 7
Significado de los niveles de riesgo
Nivel de riesgo y de intervencion | NR | SIGNIFICADO
I | 4000-600 | Situacion critica. Suspender actividades hasta que el riesgo este bajo control,. Intervención urgente
II | 500-150 | Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el nivel de consecuencia esta por encima de 60
III | 120-40 | Mejorar si es posible. Seria conveniente justificar la intervención y su rentabilidad
IV | 20 | Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aun es tolerable.