## Slide 1: Dégradation et protection des matériaux (Fiche 49)
Tous les matériaux se dégradent à une vitesse plus ou moins grande.
La dégradation correspond à la modification de ses propriétés par son environnement. C'est à dire à la diminution de certaines de leurs propriétés due aux effets du milieu ambiant.
La protection des matériaux consiste à utiliser des procédés qui empêchent ou retardent leur dégradation.

## Slide 2: Les matériaux
Fiches 50 et 51

## Slide 3
LE BOIS

## Slide 4
Le bois est un matériau provenant de la coupe et de la transformation des arbres (matière première).
Dureté
Faible conductibilité thermique et électrique.
Rigidité
-Facilité d’assemblage et façonnage
Belle couleur et teinte
Ténacité (résiste aux fissures)
Légèreté

## Slide 5
l'espèce (l'essence) d'arbre.
La vitesse de croissance et les blessures qu'a subies l'arbre.
la teneur en eau du bois.
Les propriétés mécaniques varient d'un bois à l'autre selon les facteurs suivants :

## Slide 6
Ceux dont la dureté est plus élevée comme les bois durs. Ils proviennent généralement des arbres feuillus (chêne, érable, bouleau, caryer, merisier...)
Ceux dont la dureté est moins élevée comme les bois mous. Ils proviennent généralement des conifères (pin, épinette, sapin, cèdre ...)
On classe généralement les bois en
deux catégories: Selon leur dureté.

## Slide 7: Les bois modifiés
Sont des bois traités ou obtenus en collant ensemble des morceaux, des feuilles ou des résidus provenant de la coupe du bois.
On en fait, par exemple:
  des contreplaqués (plywood)
  des panneaux de particules (particule board) (MDF, Masonite).
  des panneaux de fibres. (pressed wood).
Alors que les propriétés des bois varient énormément d'une espèce à l'autre, celles des bois modifiés sont généralement plus constantes.

## Slide 8: Dégradation et protection
L’eau et l’humidité dégradent le bois en favorisant la prolifération de micro-organismes. Plusieurs champignons, bactéries (moisissures) et insectes peuvent infester le bois.

## Slide 9
Pour le protéger, on peut:
​
Le vernir, le peindre ou le teindre.
​
Le traiter (enduire le bois de produits protecteurs).
​
Faire tremper dans une solution de cuivre ou le chauffer à haute température
Le traitement consiste en une montée en température
progressive du bois sous une atmosphère contrôlée pauvre en
oxygène (gaz neutre, vapeur d’eau ou gaz de combustion). La température
finale de traitement se situe entre 160°C et 280°C. Chaque technologie
de traitement par haute température utilise ses propres cycles de chauffe
avec des températures et des durées de cycle qui varient en fonction des
essences, de l’épaisseur des sectionsde bois à chauffer, des propriétés
du bois attendues et de la couleur souhaitée(de 150 à 280°C, de 7 à 70 h).

## Slide 10: La céramique:
Est un matériau solide obtenu en chauffant de la matière première inorganique (terre, argile, sable) contenant divers composés, le plus souvent des oxydes, comme le dioxyde de silicium.
  Les procédés de chauffage permettent la vaporisation de l'eau ainsi que le réarrangement des liens entre les composés qui la constituent. C'est pourquoi une céramique est toujours solide à la température de la pièce.

## Slide 11
Propriété | Exemples d'utilisation
Faible conductibilité électrique | Isolant électrique sur les lignes de transport électrique.
Dureté élevée | Briques, lames au carbure
Résistance à la chaleur et faible conductibilité thermique | Isolant thermique dans les fours, vaisselle
Résistance à la corrosion | Conduits pour l'eau
Résilience (fragilité) | Pièces de moteur

## Slide 12: Dégradation et protection
Les chocs thermiques peuvent briser les céramiques (passer d’un environnement très chaud à très froid soudainement).
L’action de certains acides forts et de certaines bases fortes peuvent dégrader les céramiques.

## Slide 13
On les protège en évitant l’exposition aux chocs thermiques, aux acides et aux bases.
En general, ils sont très durables.

## Slide 14: Les métaux
Sont fabriqués à partir de substances extraites des minerais. Ils sont généralement brillants et bons conducteurs de chaleur et d’électricité.

## Slide 16: Les alliages
C’est le résultat du mélange d’un métal avec une ou plusieurs autres substances, métalliques ou non.
Alliages ferreux: Acier (fer, carbone, chrome, nickel)
Fonte (fer et carbone)
Alliages non ferreux: Bronze (cuivre et étain)
Laiton (cuivre + zinc)
Plusieurs alliages d’aluminium existent (léger)

## Slide 17: Dégradation et protection
L’oxydation cause la corrosion des métaux.
Pour les protéger:
  Revêtement: Plastique, peinture, huile de protection.
  Plaquage (galvanisation): zinc, chrome, or, aluminium, ...
  Traitements thermiques…

## Slide 19: Les traitements thermiques de l’acier
Click to add text
Cela consiste à faire varier la temperatures de ces metaux.
Click to add text
Click to add text
Certaines techniques permettent même d'améliorer les propriétés des métaux et des alliages.
C'est le cas des traitements thermiques utilisés pour l'acier.

## Slide 20
Étape | Description | Effet
Chauffage (trempe) | Température à plus de 800­­­oC. | Réorganisation des atomes dans l'acier.
Refroidissement (trempe) | Baisse rapide de la température par trempage dans un fluide froid (eau, azote, huile, etc.) | L'organisation des atomes est fixée. L'acier est plus dur, mais plus fragile.
Chauffage (revenu) | Élévation de la température (moins que pour la trempe) | L'acier devient alors moins fragile, plus ductile.
Le recuit | On réchauffe l’alliage et on le laisse refroidir lentement. Les températures atteintes et les conditions de refroidissement varient | -Alliage moins dur -Effacer les traces de fabrication (soudures, cambrage) -Supprimer les effets des trempes antérieures

## Slide 21
Rôles des traitements thermique:
1- Relaxation des contraintes
2- Obtention de la dureté voulue
3- Augmentation de la résistance à la traction
4- Diminution de la fragilité.

## Slide 22: Les matières plastiques
Un plastique est un matériau fait de polymères (série de monomères résidus du pétrole) auxquels on peut ajouter d’autres substances pour obtenir des propriétés variées.

## Slide 23
Un thermoplastique est un plastique qui, sous l’effet de la chaleur, ramollit suffisamment pour pouvoir être modelé et qui durcit suffisamment lors de son refroidissement pour garder sa forme. (Polystyrène, PVC, Polypropylène, ABS, Nylon).

## Slide 25
La première étape consiste à séparer les constituants du pétrole, grâce au procédé de distillation fractionnée, car les constituants du pétrole ont des masses différentes et donc des points d’ébullition différents. Sous l’action de la chaleur, les molécules se transforment en gaz et s’élèvent dans la tour de distillation.
Le naphta se condense entre 180°C et 40°C. Il doit ensuite être transformé, lors de la phase de craquage (chauffage puis refroidissement brutal) en petites molécules (solides ou liquides), qui contiennent entre 2 et 7 atomes de carbone qui sont les monomères, produits chimiques de base pour fabriquer les matières plastiques.

## Slide 26: L’extrusion du plastique:
L’extrusion est un procédé de transformation en continu. Le granulé entre dans un tube chauffé muni d’une vis sans fin.
La matière molle homogénéisée est poussée, comprimée, puis passe à travers une filière pour être mise à la forme souhaitée. C’est une sorte de « machine à spaghettis » qui permet obtenir des produits semi-finis de formes diverses.
On fabrique avec cette technique de transformation des produits de grande longueur comme des profilés pour les portes et les fenêtres, des canalisations, des câbles, des fibres optiques, des tubes, des grillages, des plaques et des feuilles plastique…
Le tube ou le profilé sort en continu, il est refroidi pour être ensuite coupé à la longueur voulue.
En plasturgie, les produits en matière plastique sont souvent fabriqués par extrusion

## Slide 27: Un thermodurcissable:
Est une matière plastique qui reste dur en permanence, même sous l’effet de la chaleur.
Exemples: Bakélite, Polyester, Mélamine.
Les élastomères:
Ce sont les plastiques avec des propriétés élastiques (Néoprène, silicone, caoutchouc synth.)
Vulcanisation:
C'est un ajout de souffre pour + de
résistance (Sur les pneus).

## Slide 28
Cause de degradation | Description | Exemple de protection
Penetration de liquide | Des substances comme l'eau, de l'acide ou autres solutions peuvent penetrer les matieres plastiques. | Revetement impermeable.
Oxydation | Le dioxygene et d'autres gaz peuvent reagir avec les polymers contenus dans certaines matieres plastiques | Ajout d'antioxydants comme le noir de carbone.
Rayons ultra-violet | Les rayons UV peuvent alterer les polymers des matieres plastiques | Ajout de pigments qui peuvent absorber les rayons utra-violets.

## Slide 29: Les matériaux composites
Un matériau composite est formé de matériaux provenant de différentes catégories afin d’obtenir un matériau aux propriétés améliorées. On incorpore des fibres de renfort à l’intérieur d’un autre matériau (matrice).

## Slide 33
Les bois modifiés sont des matériaux composites!