## Slide 1: Como elegir un papel

## Slide 2: A la hora de…
…elegir el papel para el producto impreso deben tenerse en cuenta diversos criterios:
  Sensación que se quiere transmitar
  Perdurabilidad
  Precio (presupuesto del cliente y precio de venta)
  Legibilidad y Calidad de las imágenes
  Técnica de impresión, los acabados, el medio de distribución, el impacto ecológico que ocasionará y las exigencias del impresor.

## Slide 3: La sENSACiÓN…
…que transmite el impreso, es un factor muy importante.
Cada producto tiene un propósito distinto: vender, informar, anunciar una marca.
Hay una gran variedad de papeles cuyas cualidades ópticas, táctiles etc., pueden despertar, según el papel que se elija.

## Slide 4: LONGEVIDAD DEL IMPRESO
Si se quiere que un impreso tenga una vida larga, existen dos tipos de papel apropiados para ello:
  el papel permanente y el papel archivo.
La única diferencia entre ambos es que el papel archivo es más resistente, gracias a que contiene fibra de algodón.
Como regla general:
  Los papeles de pasta mecánica son más sensibles al paso del tiempo que los papeles de pasta química,
  El empleo de carbonato de calcio en las cargas de relleno durante la preparación de la pasta le da al papel una mejor protección contra el envejecimiento.

## Slide 5: EL COSTE DEL IMPRESO
El precio del papel puede variar considerablemente, según la calidad elegida.
El precio también se ve influido por la relación entre el impresor y el fabricante o distribuidor papelero y por las cantidades adquiridas; los precios de un mismo papel pueden variar de un impresor a otro.
Hay que tener presente que para las tiradas cortas el precio del papel tiene un peso relativamente bajo en el coste total del impreso, mientras que en las tiradas largas sucede lo contrario.

## Slide 6: EL COSTE DEL IMPRESO
Cuando se imprimen imágenes, se desea obtener el mayor contraste posible entre tinta y papel.
Un contraste demasiado grande entre el papel y el texto impreso puede causar fatiga ocular.
Por eso se recomienda un papel blanco suave (algo amarillento) para impresos con mucho texto; además, es conveniente que sea mate e incluso no estucado, para evitar reflejos molestos.
Los libros de texto son un ejemplo de productos impresos en papel no estucado y de una tonalidad ligeramente amarilla.

## Slide 7: EL COSTE DEL IMPRESO
Las imágenes quedan mejor en papel satinado estucado blanco, ya que así se obtiene el máximo contraste.
Si se desean imprimir imágenes en papel coloreado o con un bajo componente de blanco, debe tenerse en cuenta la dificultad de compensar el color del papel, y que ello puede comportar una peor calidad.
Lo mismo ocurre cuando se quieren imprimir sobre papel coloreado textos o ilustraciones, pues los colores de estos últimos pueden variar en el producto final impreso.
Si texto e imágenes tienen la misma importancia en un impreso, se suele utilizar un papel estucado mate como solución intermedia.
Para lograr una calidad de imagen óptima, es necesario que la transferencia de tinta al papel se extienda de manera uniforme, para que no se produzcan manchas, y los papeles estucado s son los apropiados en estos casos.

## Slide 8: LiNEATURA y RANGO DE TONOS
Cada papel tiene sus limitaciones en cuanto a lineatura de trama y capacidad de reproducir el rango de tonos completo de las imágenes.
Cuanto mayor sea la lineatura con que se puede imprimir en un papel, tanto mejor resulta la calidad de la imagen.
La capacidad para reproducir el rango de tonos de una imagen puede variar considerablemente entre los diferentes tipos de papel. Estos dos factores deben tenerse en cuenta en el momento de la elección de papel para el impreso.
Los fabricantes de papel recomiendan las lineaturas máximas para sus diferentes papeles.
En el escaneado y en la separación de colores, la imagen debe ser adaptada a la lineatura y al rango de tonos permitidos por el papel.

## Slide 9: TÉCNICA DE IMPRESIÓN
Ciertas técnicas de impresión requieren una determinada dirección de fibra para lograr un buen comportamiento del papel en la máquina de imprimir.
Las diferentes técnicas de impresión también tienen distintas limitaciones respecto al espesor del papel y al tamaño del pliego.
La máquina de imprimir offset requiere un papel con buena resistencia superficial.
La tinta muy viscosa tiende a arrancar fibras del papel, mientras que el agua del proceso debilita el papel.
En offset seco no hay agua que lo debilite, pero en cambio se usa una tinta aún más viscosa.
El huecograbado, por su parte, requiere un papel con una superficie muy lisa, de lo contrario, la aplicación de la tinta sobre el papel puede causar problemas que afecten a la calidad del producto impreso.

## Slide 10: TÉCNICA DE IMPRESIÓN
Los impresores de impresión digital recomiendan utilizar papeles basados en sus propias pruebas, por lo que es conveniente consultar al impresor e informarse bien antes de tomar una decisión.
La técnica xerográfica (impresoras láser y copiadoras) exige papeles de superficie un poco más rugosa, en su mayor parte papeles no estucados, por la dificultad del tóner para adherirse al papel estucado.
Tampoco debe usarse papel estucado común en una impresora láser. Sin embargo, los fabricantes de papel han desarrollado papeles especiales que se asemejan al papel estucado para su empleo en impresoras xerográficas.
Pero este tipo de papel no es apropiado para offset, dado que, al no absorber los componentes oleaginosos, el pigmento de la tinta se adhiere a él con dificultad

## Slide 11: EL ACABADO DEL PRODUCTO IMPRESO
El tipo de plegado afecta a la elección del papel.
Es conveniente doblar el papel longitudinalmente a la dirección de la fibra, pues si el plegado es transversal, se rompen las uniones de las fibras y la superficie del papel adquiere un aspecto agrietado .

## Slide 12: EL ACABADO DEL PRODUCTO IMPRESO
Los papeles gruesos o rígidos siempre tienen que ser hendidos antes de someterlos al plegado.
El hendido significa que las fibras son dobladas a lo largo de una línea, donde luego se hará la doblez al papel.
Después del plegado las fibras se desplazan fácilmente y no oponen resistencia al doblado.
Practicar un hendido puede salvar un trabajo, si por algún motivo no se puede lograr que la dirección de fibra sea la correcta para el plegado.

## Slide 13: EL ACABADO DEL PRODUCTO IMPRESO
Si la encuadernación se va a hacer mediante encolado, éste será más resistente cuanto menor sea el volumen específico del papel, es decir, cuanto más grueso y poroso sea.
El mayor espesor proporciona una mayor superficie de contacto para el encolado, mientras que la porosidad facilita la penetración de la cola.
Los papeles estucados y satinados son, por lo general, menos apropiados para la encuadernación mediante encolado.