Memoria ram

La ram

Sono memorie di lettura/scrittura ad accesso casuale, sono realizzate in 2 versioni:

- SRAM o RAM statica, il dato viene mantenuto finchè c’è l’alimentazione, quando si spegne l’informazione viene perduta viene detta anche memoria volatile;

- DRAM o RAM  dinamica, il dato non è statico ma dinamico, si modifica nel tempo deteriorandosi, per non far perdere si effettua un’operazione di ripristino chiamato rinfresco .

Struttura

L’architettura della ram è organizzata per righe e colonne e multiplexing degli indirizzi.

Ciascuna delle locazioni è indirizzabile tramite solo con un indirizzo di riga ed uno di colonna.

Le 2 enable per riga e colonna vengono chiamata RAS per la riga e CAS per la colonna.

L’evoluzione della ram

Ora la tecnologia adoperata è chiamata SDRAM ( memorie dinamiche che dispongono di un clock di sincronizzazione tra processore memoria).

Dalle DDR SDRAM si è passato alle DDR2 SDRAM (con clock superiore).