La Ley de Lenz nos dice que las fuerzas electromotrices o las corrientes inducidas serán de un sentido tal que se opongan a la variación del flujo magnético que las produjeron.

El flujo de un campo magnético uniforme a través de un circuito plano viene dado por:

donde:

B = Intensidad de campo magnético
S = Superficie del conductor
α = Ángulo que forman el conductor y la dirección del campo.

Si el conductor está en movimiento el valor del flujo será:

En este caso la la Ley de Lenz afirma que la FEM inducida en cada instante tiene por valor: