PLACA ATX

Es el modelo más moderno y que mayores ventajas ofrece.

Las nuevas placas ATX tienen un tamaño de 305 x 244 milímetros, es decir, que una de sus principales innovaciones lo constituye la relación de forma, lo que permitiría la instalación de más componentes de cara a ampliar las posibilidades de los equipos, permitiendo incluso una doble capa de puertos de expansión si fuera necesario.

El formato ATX se ha pensado para que los conectores de expansión se sitúen sobre la propia placa.

Se permite la utilización de hasta 7 ranuras de expansión de tipo ISA o PCI, localizadas en la parte izquierda de la placa, mientras que el zócalo del procesador se ha desplazado a la parte posterior derecha junto a la fuente de alimentación .

De esta forma los elementos de refrigeración dejan de ser un obstáculo.

El nuevo formato también permite que elementos como los zócalos de memoria queden ahora más accesibles, al tiempo que reduce la cantidad de cables presentes en interior del equipo. Esto tiene la ventaja añadida de eliminar el peligro de interferenciass.

Uno de los cambios mas visibles en el diseño ATX es el cambio de dos conectores de alimentación por uno.